## Slide 1: Alhálózat számítás
Osztályok Kezdő Kezdete Vége Alapértelmezett CIDR
bitek alhálózati maszk megfelelője
A 0 0.0.0.0 127.255.255.255 255.0.0.0 /8
B 10 128.0.0.0 191.255.255.255 255.255.0.0 /16
C 110 192.0.0.0 223.255.255.255 255.255.255.0 /28
D 1110 224.0.0.0 239.255.255.255 Nem definiált /4
E 1111 240.0.0.0 255.255.255.255 Nem definiált /4

## Slide 2: Alhálózat számítás - példa
IP/ maszk: 192.168.2.84/28
Alhálózatának kiszámítása:
192.168.2.84 = 192.168.2.010101002
/28 = 255.255.255.240 = 255.255.255.11110000
192.168.2.84 & 255.255.255.240 = 192.168.2.X
X: 01010100
& 11110000
01010000 = 8010
Tehát az alhálózatának címe: 192.168.2.80

## Slide 3: Alhálózat számítás – a példa magyarázata
Megkapjuk az IP címet és a maszkot:
IP/ maszk
192.168.2.84/28
Látjuk, hogy ez egy C osztályú cím, melynek az alapértelmezett alhálózati maszkja 255.255.255.0
A /28 azt jelenti, hogy ebben a maszkban, hány darab 1-es található a 32 bites bináris (2-es számrendzser) felírásában. Jelen esetben ez elölről (balról jobbra) haladva 28 darab 1-es, a maradék 4 pedig 0-a.
231 230 229 228 227 226 225 224 223 222221220219218217216 215 214 213 212 211 210 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20
Tehát: 11111111. 1111111. 11111111. 11110000
Ezt vissza alakítva decimális (10-es) számrendszerbe, megkapjuk az alhálózati maszkot. Az átalakítást 8 bitenként végezzük, vagyis:
27 26 25 24 23 22 21 20 27 26 25 24 23 22 21 20 27 26 25 24 23 22 21 20 27 26 25 24 23 22 21 20
11111111. 11111111.11111111.11110000
255. 255. 255. 240  255.255.255.240

## Slide 4: Alhálózat számítás – a példa magyarázata 2
Az IP cím: 192.168.2.84
Az alhálózati maszk: 255.255.255.240
Vesszük mindkettőből az utolsó számot ( 84 és 240), majd átalakítjuk őket bináris számmá.
84  01010100
240  11110000
Csinálunk egy logikai ÉS műveletet a két számmal. Az eredményt pedig visszaírjuk decimális (10-es) számrendszerbe. (kis segítség)
01010100
& 11110000
01010000 = 8010
Így megkaptuk, hogy az alhálózat címe: 192.168.2.80

## Slide 5: Alhálózathoz tartozó IP-k számának meghatározása
A példánál maradva:
231 230 229 228 227 226 225 224 223 222221220219218217216 215 214 213 212 211 210 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20
/28 = 11111111.11111111.11111111.11110000
24* = 16db IP cím: 192.168.2.80 - 192.168.2.95
Az első az alhálózat címe (192.168.2.80), az utolsó a szórási cím (192.168.2.95), a köztes címek a hostoknak (192.168.2.81 - 192.168.2.94).
*Az alhálózati maszkban szereplő nullák számával egyezik.

## Slide 6: 2. példa
IP tartomány: 172.17.0.0/16
Feladat: felosztás 8 alhálózatra
Alapértelmezett maszkhoz tartozó IP-k száma: 2^16 = 65536
65536/8 = 8192 = 2^13 13db nulla az alhálózati maszkban  /19
11111111.11111111.11100000.00000000*
172.17.0.0 – 172.17.31.255
172.17.32.0 – 172.17.63.255
172.17.64.0 – 172.17.95.255
172.17.96.0 – 172.17.127.255
172.17.128.0 – 172.17.159.255
172.17.160.0 – 172.17.191.255
172.17.192.0 – 172.17.223.255
172.17.224.0 – 172.17.255.255
*A piros rész a két maszk közti különbség. Ezek határozzák meg az egyes alhálózatokat.

## Slide 7: A 2. példa magyarázata
Megkapjuk az IP címet és az alhálózati maszkot. A már ismertetett módon, kiszámítjuk a maszkot (255.255.0.0). 216 = 65536 lehetséges cím. Nekünk ezeket kell 8 felé osztani.
65536/8= 8192 = 213  13 darab nulla az alhálózati maszkban, vagyis 19 darab 1-es (még mindig jobbról balra számolva).
11111111.11111111.11100000.00000000
A pirossal megjelölt 3 darab 1-es a két maszk különbsége.
27 26 25 24 23 22 21 20
11100000
27 26 25
111
27=128
26=64
25=32

## Slide 8: A 2. példa magyarázata (folytatás)
Ismerve a helyi értékek megfelelőit, innentől kezdve csak kombinálni kell őket és megkapjuk a 8 kisebb alhálózat kezdő címeit:
11111111.11111111.00000000.00000000  172.17.0.0
11111111.11111111.00100000.00000000  172.17.32.0
11111111.11111111.01000000.00000000  172.17.64.0
11111111.11111111.01100000.00000000  172.17.96.0
11111111.11111111.10000000.00000000  172.17.128.0
11111111.11111111.10100000.00000000  172.17.160.0
11111111.11111111.11000000.00000000  172.17.192.0
11111111.11111111.11100000.00000000  172.17.224.0

## Slide 9: Feladatok
IP cím: 154.16.52.16
Alhálózati maszk: 255.255.240.0
Határozd meg a lehetséges alhálózatok számát.
Határozd meg a lehetséges gépek számát.
IP cím: 192.168.2.45/29
Határozd meg a lehetséges alhálózatok számát.
Határozd meg a lehetséges gépek számát.
IP cím: 172.17.0.0/16
Oszd fel 4 alhálózatra.

## Slide 10: Feladat 2
Adott egy irodaépület, amelynek felső emeletét induló vállalkozás számára bérbe veszik. Ki alakítanak 5 helységet, amelybe legfeljebb 10-10 hálózati eszközt telepítenek. A szolgáltató, akitől az emeletet bérlik, egy szélessávú hálózati összeköttetést biztosít.
Az ip cím, amely rendelkezésre áll: 192.168.100.0 hálózati cím
Állapítsuk meg:
-az alhálózati maszkot -az alhálózatok hálózati címeit -az alhálózatokhoz tartozó hosztok címtartományát -az alhálózatok szórási címét